## Slide 1
Security Safe Service
보안 금고 서비스
나지훈 서민솔

## Slide 2
개요
기존 다이얼 금고 프로젝트
금고 관리 서비스
기능 확장
기능 분산

## Slide 3
기존 프로젝트
가변저항을 다이얼처럼 사용한 금고 시스템
추가 기능
개요
Wi-Fi 및 Bluetooth 기반 보안, 인증, 관리 기능 추가
여러 금고를 관리하는 데이터 베이스 구축
여러 개의 금고 보안 및 관리 서비스 제공

## Slide 4
다이얼 금고
목표
금고 관리 서비스
보안
시스템
비밀번호
검사
비밀번호
입력
서버
기존 다이얼 금고
다이얼 금고1
다이얼 금고2
다이얼 금고2
금고 관리 DB
② 비밀번호 검사
① 비밀번호 입력
관리자
application
③ 비밀번호 인증 결과
인증 결과
비밀번호

## Slide 5
목표
다이얼 금고 및 보안 서비스 구현
기존 시스템 개선점 보완
다양한 보안 모듈을 통한 기능 확장

## Slide 6
DB 클라이언트
금고 데이터베이스
금고 1
서버
블루투스
클라이언트
…
금고 95
금고 2
금고 3
네트워크 구성
관리자
application
관리자 알림 시스템

## Slide 7
DB 설계 - SafeDB
처음 등록 시
PSWD: 0000
데이터 베이스 웹사이트 접속

## Slide 8
DB 설계 - SafeDB

## Slide 9
DB관리(dbmgr.h, dbmgr.c) 구현 함수
새로운 금고 등록
DBmgr 초기화 함수
로그 저장 함수
로그 저장 함수
비교를 위해 비밀번호를 읽음
비밀번호 비교 결과 리턴
로그인 결과 리턴
비밀번호 변경
System lock, unlock 설정

## Slide 10
금고 시스템 (STM32)
가변저항
회전 각도에 따라 번호 선택
버튼
선택한 번호 입력
LCD 디스플레이
비밀번호 입력 디스플레이
서보모터
금고 잠금장치
서버에 접속하기 위한 WiFi모듈
EPS-01(wifi)

## Slide 11
다이얼 금고
비밀번호 입력 시스템
가변저항
버튼
비밀번호
서버로 전송
비밀번호
입력
UI 출력
입력 시스템
가변저항 회전 각도에 비례한 숫자 한자리 씩 입력
4번째 숫자까지 입력 후
서버로 전송
입력 현황 LCD에 출력

## Slide 12
비밀번호 인증 시스템
다이얼 금고
비밀번호 입력
서버
DB Client
다이얼 금고 시스템에
비밀번호 입력
커맨드전달
서버에 저장된 비밀번호와 비교 후 인증 결과 전달
(success, failure)
인증 결과 전달
(success, failure)
Success: 잠금 해제
Failure: 실패
열기
닫기

## Slide 13
인증 상세 과정
서버
DB Client
[SSS_SQL]LOGIN@ID@PSWD
login(ID, PSWD))
DBmgr
SafeDB
한 개의 ID의 패스워드가 5번 이상 연속으로 틀릴 시 로그인을 금지시키는 System Lock 발생
로그 저장
비교를 위해 비밀번호 읽어오기
get_pswd(ID)
success/failure
success/failure

## Slide 14
인증 상세 과정
If (Fail_Count <= 5) SysLock = 1;
[SSS_MGR->SSS_SQL] ]SYSUNLOCK@2
->
관리자 App에서 시스템락 해제

## Slide 15
인증 상세 과정에서 생긴 로그

## Slide 16
동작 사진

## Slide 17
보안 위험 이벤트 알림
다이얼 금고
~
SafeDB
DB Client
SENDLOG@ID
save_log(int id, char* log);
SECURITY@2
부저 경고음, LCD 출력
SECURITY@1
System Lock
로그인 실패 이벤트 (5회 불일치)
볼스위치 이벤트 알림
비밀번호 불일치 이벤트 알림
SENDLOG@ID

## Slide 18
다이얼 금고
관리자 알림 시스템(아두이노)
UI 출력
아두이노
SECURITY@2
SECURITY@1
부저 알림
부저 끄기

## Slide 19
동작 사진
볼 스위치 ON

## Slide 20
로그인 및 보안 시스템 동작 영상

## Slide 21
관리자 시스템
관리자 앱
- 새로운 금고 등록
- 비밀번호 설정
- SysLock 해제
SYSUNLOCK@ID
SETPSWD@ID@NEWPSWD
REGIST@ID

## Slide 22
관리자 시스템
비밀 번호 변경 후 info table
비밀 번호 변경 전 info table

## Slide 23
남겨진 로그들

## Slide 24
비밀번호 변경 동작 영상

## Slide 25
개선점
- 계획했던 RFID로 관리자 모드 진입 미구현
관리자가 아닌 금고 자체에서 서버로 비밀번호 변경
요청하는 기능
> ex) CHPSWD@ID@CURPSWD@NEWPSWD
- STM LCD 가독성 개선
> ex) system lock 표시 등

## Slide 26
Q&A

## Slide 27
감사합니다.